Технические требования к качеству хвойных балансов ОАО «ЦЗ «Питкяранта».

1.Качество поставляемой лесопродукции должно соответствовать требованиям ГОСТ 9463-88 «Балансы для целлюлозы, используемой в производстве электроизоляционных видов бумаги и картона» - балансы сосновые, сорт 2-3,

длина 	1.5-6.5 м,

толщина 	8-44 см!,

диаметр в комле с корой не должен превышать 44 см.

Допускается поставка: балансов 4 сорта (технологическое сырье) - по согласованию Сторон;

Балансы других длин могут поставляться только с письменного согласия Покупателя.

2. Балансы длиной 2 м поставляются отдельными транспортными единицами.

3. Погрузка и сортирование балансов должны соответствовать требованиям ГОСТ    2292-88.    Отгрузка   железнодорожным   транспортом    производится согласно п.п.65 - 83 гл. 2   Технических Условий погрузки и крепления грузов (МПС «Технические условия погрузки и крепления грузов» издание 1990 год).

4. Дополнительные требования:

- Стойки должны устанавливаться на пол вагона.

- Погрузка 3-х штабелей балансов длиной 4м либо 2-х штабелей длиной 6м производится обязательно с одной открытой дверью.

- Погрузка с применением полужестких строп запрещена.

- Забойка грузится только в торце вагона.

- Погрузка товара должна производиться только в технически исправные вагоны (люки должны быть исправны).

- Погрузка в один штабель лесоматериалов различной длины не допускается.

- Погрузка штабелей должна производиться в пределах прямоугольной части габарита с увязкой проволокой поверх балансов.

- Вагоны, используемые для поставки лесопродукции, должны быть перед погрузкой очищены от ранее перевозимых грузов. Погрузка вагонов с «шапкой» разрешена только на удлиненных прокладках под «шапкой».

5. Во всех случаях погрузка осуществляется под механизированную выгрузку у Покупателя. Акт на факт нарушения погрузки и крепления грузов и на не очистку вагонов от ранее перевозимого груза составляется Покупателем в течение суток с момента выявления нарушения. Акт составляется представителями железнодорожного цеха, лесного цеха ОАО «ЦЗ «Питкяранта» с участием представителя станции назначения, с представителем общественности и утверждается руководителем предприятия Покупателя.